PE-Abzweig mit Kolbenschieber

mit allseits Verschraubung für PE-Rohr, für Erdeinbau, für Wasser PN 10. Zur Erfüllung der Trinkwasserverordnung Messingmaterial aus bleifreiem, entzinkungsresistentem Silicium-Messing (CW724R), gem. der Liste trinkwasserhygienisch geeigneter metallener Werkstoffe des Umweltbundesamtes.

Kolbenschieber, DVGW, aus Pressmessing, im T-Stück mit zwei O-Ringen beweglich eingedichtet. Nicht steigende Spindel aus austenitischem Edelstahl mit mind. 17% Chrom-Anteil, mit mehrgängigem Rundgewinde, doppelter O-Ring-Spindel-Abdichtung und weichdichtendem EPDM-Kolben. Oberteil mit Linksgewinde und Bajonettriegel.

Durchgang und Abzweig aus Polypropylen mit PE-Verschraubungsanschluss.

Abmessung: Durchgang d .... mm, Abzweig d .... mm

Artikel-Nr. 55008..