Einbaugarnitur

für Erdeinbau, starre Ausführung, passend für alle EWE-Anbohrarmaturen.

Stahl-Schlüsselstange in Vierkant-Ausführung 14 x 14 mm zum individuellen Ablängen auf die erforderliche Rohrdeckung vor Ort, mit Vierkantschoner aus GTS 35, lackiert und mit Spezialstift aus Niro-Stahl, konisch und gerändelt, zur bequemen Entnahme an der Verschlussscheibe befestigt.

PE-Hülsrohr mit blauer, schmutzabweisender PE-Zentrierkappe, PE-Glocke mit Spezial-Verschlussscheibe blau für EWE-Anbohrarmaturen mit Bajonettsystem, gegen Versanden und zur Arretierung des Glockenhohlraumes.

PE-Material ohne Zusätze von Re-Granulat.

Abmessung Rohrdeckung 1,50 m

Artikel-Nr. 6151833