Garten-Standrohr DN 40

für Garten-Unterflurhydranten, auch geeignet für die Trinkwasserversorgung nach DIN 2001-2. Zur Erfüllung der Trinkwasserverordnung mediumberührende Werkstoffe gem. Metall-Bewertungsgrundlage sowie KTW- und Elastomer-Leitlinien des Umweltbundesamtes.

Komplett montiert und einer Dichtheitsprüfung DIN ISO 2859, DIN 3230 unterzogen und mit Desinfektionsmittel behandelt.

Bestehend aus:

Messing-Fußverschraubung DN 40 mit Bajonettanschluss für Gartenhydranten DN40, Steigrohr aus A4-Edelstahl, mit bis zu 7 Messing-Auslaufventilen DN 20, mit jeweils nachgeschalteter DVGW-zertifizierter Sicherungseinrichtung als Rückflussverhinderer oder alternativ als Systemtrenner BA

Anzahl Auslaufventil ....

Artikel-Nr.  	117051.  – für Ausführung mit Rückflussverhinderer

117051.  – für Ausführung mit Systemtrenner BA

Alternativ:

Mit Steigrohr-Wasserzähler Q3 4

Artikel-Nr.  	117051.  – für Ausführung mit Rückflussverhinderer

117051.  – für Ausführung mit Systemtrenner BA